PREGÃO Nº 055/2018 – ANEXO I

| Razão Social da Proponente: |
| --- |
| CNPJ: | Inscrição Estadual: |
| Endereço Completo: | CEP: |
| Cidade/UF: | E-mail: |
| Telefone: | Fax: |

| Item | Qtde | Unid. | Descrição | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | Unid | Gabião tipo colchão 3,00 x 2,00 x 0,30 m (CxLxA), produzido com malha hexagonal de dupla torção, tipo 6x8 (NBR 10514 e EN 10223-3) confeccionada a partir de arames de aço com baixo teor de carbono no diâmetro 2,00 mm, revestidos com liga cuja composição e quantidade respeitem às normas NBR 8964 e EN 10223-3 e com a proteção adicional de uma camada de polímero com resistência a abrasão de 100.000 ciclos (NBR 7577). Diafragmas de parede dupla, moldados a cada metro, a partir do pano base durante o processo de fabricação, formando um único elemento. |  |  |
| 2 | 120 | Unid | Tampa para gabião tipo colchão 3,00 x 2,00 (CxL), produzido com malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 (NBR 10514 e EN 10223-3) confeccionada a partir de arames de aço com baixo teor de carbono no diâmetro 3,00 mm, revestidos com liga cuja composição e quantidade respeitem às normas NBR 8964 e EN 10223-3 e com a proteção adicional de uma camada de polímero com resistência a abrasão de 100.000 ciclos (NBR 7577). |  |  |
| 3 | 20 | Unid | Gabião tipo colchão 5,00 x 2,00 x 0,30 m (CxLxA), produzido com malha hexagonal de dupla torção, tipo 6x8 (NBR 10514 e EN 10223-3) confeccionada a partir de arames de aço com baixo teor de carbono no diâmetro 2,00 mm, revestidos com liga cuja composição e quantidade respeitem às normas NBR 8964 e EN 10223-3 e com a proteção adicional de uma camada de polímero com resistência a abrasão de 100.000 ciclos (NBR 7577). Diafragmas de parede dupla, moldados a cada metro, a partir do pano base durante o processo de fabricação, formando um único elemento. |  |  |
| 4 | 20 | Unid | Tampa para gabião tipo colchão 5,00 x 2,00 (CxL), produzido com malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 (NBR 10514 e EN 10223-3) confeccionada a partir de arames de aço com baixo teor de carbono no diâmetro 3,00 mm, revestidos com liga cuja composição e quantidade respeitem às normas NBR 8964 e EN 10223-3 e com a proteção adicional de uma camada de polímero com resistência a abrasão de 100.000 ciclos (NBR 7577). |  |  |
| 5 | 30 | Unid | Gabião tipo caixa 3,00 x 1,00 x 1,00 m (CxLxA), produzido com malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 (NBR 10514 e EN 10223-3) confeccionada a partir de arames de aço com baixo teor de carbono, no diâmetro 2,40 mm, revestidos com liga de composição e quantidade conforme as normas NBR 8964 e EN 10223-3 e com a proteção adicional de uma camada de polímero com resistência a abrasão de 100.000 ciclos (NBR 7577). Os gabiões devem ser divididos em células por diafragmas inseridos a cada metro, durante o processo de fabricação. |  |  |
| 6 | 140 | Unid | Gabião tipo caixa 1,50 x 1,00 x 1,00 m (CxLxA), produzido com malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 (NBR 10514 e EN 10223-3) confeccionada a partir de arames de aço com baixo teor de carbono, no diâmetro 2,40 mm, revestidos com liga de composição e quantidade conforme as normas NBR 8964 e EN 10223-3 e com a proteção adicional de uma camada de polímero com resistência a abrasão de 100.000 ciclos (NBR 7577). Os gabiões devem ser divididos em células por diafragmas inseridos a cada metro, durante o processo de fabricação. |  |  |
| 7 | 120 | Unid | Gabião tipo caixa 2,00 x 1,00 x 1,00 m (CxLxA), produzido com malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 (NBR 10514 e EN 10223-3) confeccionada a partir de arames de aço com baixo teor de carbono, no diâmetro 2,40 mm, revestidos com liga de composição e quantidade conforme as normas NBR 8964 e EN 10223-3 e com a proteção adicional de uma camada de polímero com resistência a abrasão de 100.000 ciclos (NBR 7577). Os gabiões devem ser divididos em células por diafragmas inseridos a cada metro, durante o processo de fabricação. |  |  |
| 8 | 20 | Unid | Gabião tipo caixa 4,00 x 1,00 x 1,00 m (CxLxA), produzido com malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 (NBR 10514 e EN 10223-3) confeccionada a partir de arames de aço com baixo teor de carbono, no diâmetro 2,40 mm, revestidos com liga de composição e quantidade conforme as normas NBR 8964 e EN 10223-3 e com a proteção adicional de uma camada de polímero com resistência a abrasão de 100.000 ciclos (NBR 7577). Os gabiões devem ser divididos em células por diafragmas inseridos a cada metro, durante o processo de fabricação. |  |  |
| 9 | 100 | Unid | Gabião tipo caixa 5,00 x 1,00 x 1,00 m (CxLxA), produzido com malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 (NBR 10514 e EN 10223-3) confeccionada a partir de arames de aço com baixo teor de carbono, no diâmetro 2,40 mm, revestidos com liga de composição e quantidade conforme as normas NBR 8964 e EN 10223-3 e com a proteção adicional de uma camada de polímero com resistência a abrasão de 100.000 ciclos (NBR 7577). Os gabiões devem ser divididos em células por diafragmas inseridos a cada metro, durante o processo de fabricação. |  |  |
| 10 | 50 | Unid | Gabião tipo caixa 5,00 x 1,50 x 1,00 m (CxLxA), produzido com malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 (NBR 10514 e EN 10223-3) confeccionada a partir de arames de aço com baixo teor de carbono, no diâmetro 2,40 mm, revestidos com liga de composição e quantidade conforme as normas NBR 8964 e EN 10223-3 e com a proteção adicional de uma camada de polímero com resistência a abrasão de 100.000 ciclos (NBR 7577). Os gabiões devem ser divididos em células por diafragmas inseridos a cada metro, durante o processo de fabricação. |  |  |
| 11 | 50 | Unid | Tampa para gabião tipo caixa 5,00 x 1,50 m (CxL), produzido com malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 (NBR 10514 e EN 10223-3) confeccionada a partir de arames de aço com baixo teor de carbono, no diâmetro 2,40 mm, revestidos com liga de composição e quantidade conforme as normas NBR 8964 e EN 10223-3 e com a proteção adicional de uma camada de polímero com resistência a abrasão de 100.000 ciclos (NBR 7577). |  |  |
| 12 | 20 | Unid | Gabião tipo caixa 5,00 x 1,00 x 0,50 m (CxLxA), produzido com malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 (NBR 10514 e EN 10223-3) confeccionada a partir de arames de aço com baixo teor de carbono, no diâmetro 2,40 mm, revestidos com liga de composição e quantidade conforme as normas NBR 8964 e EN 10223-3 e com a proteção adicional de uma camada de polímero com resistência a abrasão de 100.000 ciclos (NBR 7577). Os gabiões devem ser divididos em células por diafragmas inseridos a cada metro, durante o processo de fabricação. |  |  |
| 13 | 100 | Unid | Gabião tipo saco 5,00 x 0,65 m (CxD), produzido com malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 (NBR 10514 e EN 10223-3) confeccionada a partir de arames de aço com baixo teor de carbono, no diâmetro 2,40 mm, revestidos com liga de composição e quantidade conforme as normas NBR 8964 e EN 10223-3 e com a proteção adicional de uma camada de polímero com resistência a abrasão de 100.000 ciclos (NBR 7577). Os gabiões devem ser divididos em células por diafragmas inseridos a cada metro, durante o processo de fabricação. |  |  |
| 14 | 1.200 | KG | Arame de amarração para produtos em malha hexagonal dupla torção, em aço com baixo teor de carbono, revestido com liga de composição e quantidade conforme normas NBR 8964 e EN 10223-3 e com a proteção adicional de uma camada de polímero com resistência a abrasão de 100.000 ciclos (NBR 7577). |  |  |
| 15 | 3.680 | M² | Manta geotêxtil não tecido 100% poliéster, agulhado e consolidado termicamente por calandragem. Resistência longitudinal à tração (faixa larga) ≥10,0 kn/m, resistência transversal à tração (faixa larga) ≥9,0 kn/m, alongamento (faixa larga) ≥ 50% (ASTM D 4595 / NBR ISO 10319); resistência ao puncionamento CBR ≥ 1,5 kn (ASTM D 6241 / NBR 13359); permeabilidade normal ≥ 0,36 cm/s (ASTM D 4491 / NBR 15223); gramatura ≥ 200,0 g/m² (ASTM D 5261 / NBR ISO 9864). |  |  |
| TOTAL GLOBAL |  |

| RESPONSÁVEL PELO CONTRATO |
| --- |
| Nome: |  | CPF: |  | RG: |
| Cargo: |  | E-mail: |  |
| DADOS BANCÁRIOS (Conta Jurídica) |
| Banco: |  | Agência: |  | Conta: |  |

VALIDADE DA PROPOSTA: De acordo com o edital

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: De acordo com o edital

PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o edital

______________________, _____ de ________________ de 2018.

_____________________________________

Carimbo e Assinatura